Méthode de réglage des Kaneda n°222 et n°225

Installation :

1. Mettre une résistance de 1kOhm entre Iground et input

2. Mettre une résistance de 8 Ohms/20Watts entre Oground et out

3. Mettre un fusible de 1A ainsi qu’un ampèremètre en série avec l’alimentation +

4. Mettre un fusible de 1A en série avec l’alimentation –

5. Déconnecter le circuit de détection.

6. Connecter un voltmètre aux bornes de la résistance de 8 Ohms.

Réglages :

- Faire les points successifs de  2 à 7.

- Allumer l’amplificateur, vérifier que l’ampèremètre est à 0. S’il n’est pas à 0, quelque chose ne va pas, mais s’il est en dessous de 300mA, on peut poursuivre les opérations. Vérifier toutefois qu’aucun fusible n’est fondu.

- Mesurer le voltage aux bornes de la résistance de 8 Ohms, ajuster à moins de 10mV grâce à TRM1 (50 Ohms). Si ce n’est pas possible, il y a un problème.

- Tourner TRM2 (500 Ohms) en observant l’ampèremètre. Tourner dans le sens qui permet de faire baisser sa valeur. Se positionner entre 10mA et 50mA.

- Refaire l’opération 3.

- Refaire l’opération 4. Ajuster entre 200mA et 300mA.

- Refaire l’opération 3.

- Attendre 10 mn. Confirmer 6 (entre 200mA et 300mA), puis 7 (moins de 10mV).

- Eteindre l’amplificateur. Le rallumer au bout de 10 mn et refaire l’opération 8.

- Déconnecter les résistances de 8 Ohms et 1kOhms.

- Retirer les fusibles utilisés pour la mesure ainsi que l’ampèremètre.

- Reconnecter les câbles d’alimentation + et - sur la carte.

- Refaire tout le processus depuis le début sur la deuxième carte.

- Connecter l’amplificateur sur le système.

- Ouf, si tout va bien, c’est fini. Je mets un disque…